ALLU SM 3-23\40mm, ковшовая просеивающая дробилка для погрузчика

комплект:

Производитель: ALLU Finland Oy, Финляндия.

Требование к машине: Погрузчик масса 11-14 тонн, требования к гидравлике – необходим гидрореверс; дренажная линия направляется непосредственно в бак, производительность гидравлики: 140-210л\мин – max; max  давление не более 250 Бар,

|  | Описание | Кол-во комплектов | Отгрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALLU SM 3-23\40mm, ковшовая просеивающая дробилка - вес~1950кг -установленных стандартных ножей-138 шт -требования к гидравлике - необходим гидрореверс -производительность гидравлики: 140-210л\мин – max - max давление не более 250 Бар -Базовая пластина для погрузчика | 1 | Со склада в Москве |
|  | -Перфорированный экран (1шт.) -Дробящие балки (комплект 2шт.) -Комплект длинных ножей (для влажной почвы - 50шт.) |  |  |
|  | Итого: 53.800-00 – 59.120-00 Euro |

Гидравлические шланги и адаптер не входят в комплект поставки, изготавливаются покупателем!!!

Срок поставки: 3-4 недели после письменного заказа.

Условия поставки: Со склада в г. Москве

Условия оплаты: Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ в т.ч. НДС

50% при заказе \ 50% перед отгрузкой.

Гарантии: 12 мес., но не более 14 мес. От даты поставки. Гарантия не распространяется на естественно изнашиваемые части. Гарантия не покрывает расходы на перевозку, работу или приезд специалистов.

Габариты: 259*142*135мм (ориентировочно)

Масса: 1950кг (ориентировочно)

Шеф-монтаж и обучение: включены в стоимость (без учета расходов на проезд и размещение)

Предложение действительно до: 30.06.2007