Geotube®

Технология Geotube Dewatering  обезвоживания сапропеля и донных илов водоемов

Применяется Центром по сапропелю в проектах

- Добычи и переработки сапропеля в товарную продукцию

- Извлечения и утилизации загрязненных донных илов водоемов

Кроме эффективного обезвоживания сапропеля естественной влажности способ позволяет задерживать вредные вещества накопленные в донных илах водоемов или на дне очищаемых от илов озер.

Технология применяется как при больших так и при малых обьемах обезвоживания, обладает относительной дешевизной по сравнению с известными способами и оборудованием механического, физико-механического и химико-механического обезвоживания донного озерного осадка.

Технологическое оборудование не имеет подвижных и трущихся частей, громоздких и энергоемких устройств. Имеет значительный производственный и экономический ресурс.

Процесс обезвоживания довольно гибкий, может проходить на любой технологической даже не приспособленной площадке, а также на шасси автомобиля. Применим в летнее и зимнее время.

легчает вывоз.

Технология отличается дешевизной и возможностью быстрого возведения производственной площадки. В зависимости от требуемой производительности по переработке донных илов или обезвоживания сапропеля рассчитывается площадь под укладку мешков (контейнеров) Geotube и обвязку их закачивающими трубопроводами. Размеры мешков  могут быть разными и заказываются исходя из проектной целесообразности.

Уменьшение объема закачиваемого влажного материала в мешки достигает в конечном результате более 90%.

В целях ускорения процесса обезвоживания и уменьшения количества размеров мешков geotube применяются полимерные коагулянты. Которые смешиваются и подаются совместно с обезвоживаемым материалов  в мешки на площадку обезвоживания.

Проектная продолжительность процесса обезвоживания сапропеля или донного озерного ила в мешках по технологии Geotube определяется из расчета 5-25 суток.

После обезвоживания материала до заданной влажности мешки вскрываются, твердый обезвоженный осадок ила грузиться и вывозиться на утилизацию.

Обезвоженный сапропель по технологии Geotube поступает на дальнейшую переработку.

Технология Geotube Dewatering уменьшает содержание химических соединений в отфильтрованной воде. Эту технологию можно также применять в широком диапазоне климатических условий. Технология идеальна для отстойников, водохранилищ и фильтрации отходов.

ЦЕНЫ И СЕРВИС ЦЕНТРА

Стоимость типовой технологии и типового проекта на CD – 3000 руб. + доставка.

Стоимость адаптированной технологии к конкретному месторождению или водоему очистки от загрязненных донных илов и бизнес-плана (проекта) малого предприятия на CD – 45000 руб.

Стоимость технологии и рабочего проекта конкретного предприятия по Техническому заданию Заказчика: 140-240 тыс. руб.

Стоимость комплектационных материалов и оборудования по проектной спецификации для среднего предприятия с производительностью по обезвоженному материалу 5-12 тыс. тонн  3860-7540 тыс. руб.  (технология и проект включены в стоимость поставки).

Внимание! Стоимость материалов и оборудования возрастает при требовании увеличении его производительности и отличия физических свойств сырья от принятых за основу.

Поставщик технологии, оборудования и типового проекта

## Центр по сапропелю

414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67. оф. 9-10

тел. 7+(8512)732220.  89086132220. факс 7+(8512)592838

E-mail: danil(dog)astranet.ru

www.saprex.ru