# УСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ И СУСПЕНЗИЙ

# Модель УПЭС

# Установка предназначена для приготовления эмульсий и суспензий пищевого, косметического и технического назначения и применяется в качестве технологического оборудования при производстве майонезов, кетчупов, горчицы, повидла, кондитерских и косметических кремов, гелей, паст, мазей и т.д. в т.ч. и из сапропелей

• Конструктивно установка выполнена в виде цилиндрической емкости вертикального типа с коническим дном и циркуляционного трубопроводного контура с насосом-гомогенизатором и оснащена пультом управления тепловыми режимами приготовления продукта. Емкость снабжена пароводяной рубашкой с блоком электронагревательных элементов и мешалкой рамного типа с электроприводом. Трубопроводный контур соединяет нижний выпуск емкости с входом насоса-гомогенизатора роторно-пульсационного типа, предназначенного для тонкого перемешивания и диспергирования с одновременной подачей гомогенизированных смесей обратно в резервуар. Установка может укомплектовываться воронкообразным загрузочным устройством УЗГ-1 и разгрузочным устройством УРГ-2.

• Компоненты, в последовательности, предусмотренной технологией производства, загружаются в резервуар через люк в верхней крышке или через загрузочное устройство. Затем в соответствии с требованиями технологии приготовления продукта осуществляется нагрев смеси, ее перемешивание и многократная гомогенизация. По окончании процесса готовая смесь выгружается с помощью насоса-гомогенизатора через разгрузочное устройство и поступает на участок фасовки. В зависимости от требуемой производительности и технологии приготовления смеси выбираются оптимальные параметры установки - объем емкости и тип насоса-гомогенизатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип установки УПЭС | 100/3.0 | 150/3.0 | 300/5.5 | 600/7.5 | 1200/11.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем емкости, л | 100 | 150 | 300 | 600 | 1200 |
| Частота вращения мешалки, об./мин. | 60 |
| Установленная мощность двигателя мешалки, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Тип насоса-гомогенизатора (серия НГД) | НГД-3,0 | НГД-3.0 | НГД-5.5 | НГД-7.5 | НГД-11.0 |
| Частота вращения ротора насоса-гомогенизатора, об./мин. | 2840 |
| Установленная мощность двигателя насоса, кВт | 3.0 |  |  |  |  |
| 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |  |  |
| Установлен. мощность электронагревателей, кВт | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 66.0 | 108.0 |
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Занимаемая площадь, м2 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1-2 |

• Все детали установки, контактирующие с приготавливаемым продуктом, выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т и фторопласта Ф-4. Установка разрешена к применению в пищевой промышленности органами Госсанэпиднадзора - имеются гигиеническое заключение и сертификат соответствия.

• Срок изготовления установки 6-8 недель после согласования технического задания и оплаты.

Типовая технология для бизнеса на сапропеле с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.

Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 45 до 130 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю 
Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru

www.saprex.ru